## Slide 1
基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现
答辩人：张吉鹏 学号：22404010103
学院：智能制造学院
专业班级：22自动化（本）1班
指导教师：康莉莉
答辩日期：2026-06-06

## Slide 2
目录
01
课题背景与研究意义
02
系统需求与总体方案
03
数据集构建与预处理
04
模型设计与训练策略
05
实验结果与端侧部署
06
总结与展望

## Slide 3
01 课题背景与研究意义

## Slide 4
研究背景与意义
应用价值
人脸表情识别是情感计算和计算机视觉的重要方向，可用于人机交互、课堂状态分析、驾驶监测、心理健康辅助等场景。
研究意义
表情信息具有非接触、直观、实时性强等特点，能够帮助智能系统感知用户状态。
实际挑战
实际系统不仅要关注离线分类准确率，还要兼顾端侧算力、推理速度、模型体积和连续运行稳定性。
切入方向
面向 Raspberry Pi 5 端实时识别场景，采用 YuNet 完成人脸检测，采用 MobileNetV3-large 完成七类表情分类。

## Slide 5
国内外研究现状
传统方法
早期方法主要依赖人工特征，如纹理特征、几何特征，再结合分类器完成识别。
深度学习方法
CNN能够自动学习眼部、嘴部、眉部和面部纹理等多层次特征，已成为表情识别的主流方法。
轻量化与端侧部署
近年来研究逐渐关注轻量化网络、模型压缩、量化部署和边缘设备实时运行。
切入点
不单独追求复杂网络结构，而是围绕“检测 + 分类 + 转换 + 部署 + 运行测试”完成端侧表情识别系统闭环。

## Slide 6
02 系统需求与总体方案

## Slide 7
系统需求分析
功能需求
实现摄像头采集、人脸检测、ROI裁剪、表情分类、结果显示和图像保存。
识别需求
完成七类基本表情识别：愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性。
性能需求
通过准确率、宏平均F1值和混淆矩阵综合评价模型效果，避免只看总体准确率。
部署需求
系统能够在 Raspberry Pi 5 端连续运行，显示人脸框、关键点、表情类别、置信度和运行状态。

## Slide 8
系统总体实现流程
1
PC端训练
数据整理 → 数据划分 → 监督训练 → 伪标签训练 → 模型评估
2
模型转换
PyTorch权重 → ONNX → TensorFlow SavedModel → TFLite FP16
3
树莓派端运行
摄像头采集 → YuNet检测 → ROI裁剪 → 表情分类 → 结果显示与保存

## Slide 9
在线识别流程与功能模块
输入：摄像头视频帧
系统实时读取摄像头画面，作为识别流程的输入。
检测：YuNet人脸检测
输出人脸检测框和5点关键点，为后续ROI裁剪提供定位依据。
预处理：ROI裁剪与尺寸调整
根据检测框裁剪人脸区域，统一调整为224×224×3，并完成归一化。
分类：MobileNetV3-large表情识别
输出七类表情概率，选择最大概率类别作为识别结果。
输出：结果显示与保存
显示人脸框、关键点、表情类别、置信度、FPS和耗时信息。

## Slide 10
03 数据集构建与预处理

## Slide 11
数据集构建、清洗与划分
公开经典、便于对比：FER-2013 使用广泛，适合作为表情识别基准数据集。
真实场景复杂：图片来自网络，包含光照、姿态、遮挡等变化，贴近实际应用。
数据质量有限：48×48 灰度图分辨率低，且存在标签噪声。
类别分布不均衡：如“厌恶”样本少，容易导致模型偏向高频类别。
数据规模
数据集
样本数
用途
训练集
141,105
监督训练
验证集
17,639
模型选择
测试集
17,636
最终评价
无标签集
44,095
伪标签
合计
220,475
全部数据
无标签集用于伪标签生成，测试集仅用于最终评价。输入处理：224×224 + 归一化 + 数据增强。

## Slide 12
数据预处理与类别不均衡处理
图像预处理
FER2013格式样本先由像素序列还原为48×48灰度图，再转换为三通道图像，统一调整为224×224×3。
归一化处理
使用与ImageNet预训练模型一致的均值和标准差进行归一化，减少输入分布差异。
数据增强
训练阶段采用随机水平翻转、随机旋转、随机裁剪缩放和随机擦除，提高模型对姿态、边界变化和局部遮挡的适应能力。
类别不均衡处理
针对厌恶、恐惧等少数类别，引入类别权重和每类样本数量控制，减弱多数类样本对训练过程的主导。

## Slide 13
04 模型设计与训练策略

## Slide 14
YuNet人脸检测
YuNet：人脸定位
输出人脸框与5点关键点，为ROI裁剪提供位置依据。
协同流程
摄像头帧 → YuNet检测 → ROI裁剪 → MobileNetV3-large分类 → 结果叠加显示
YuNet采用预训练检测模型；本文重点完成分类模型训练、TFLite FP16转换与Raspberry Pi 5端集成。

## Slide 15
基于MobileNetV3-large的表情识别模型设计
输入层
输入为YuNet裁剪后的人脸ROI图像，统一调整为224×224×3。
特征提取层
利用MobileNetV3-large骨干网络提取眼部、嘴部、眉部和面部纹理等表情相关特征。
分类输出层
将原始分类层替换为七分类输出层，对应 angry、disgust、fear、happy、sad、surprise、neutral。
训练优化
结合类别均衡、标签平滑、AdamW优化器和学习率调度，提高训练稳定性。

## Slide 16
伪标签辅助与多阶段训练策略
Stage 1：基础监督训练 仅使用真实标注训练集，得到初始分类模型。
Stage 2：第一轮伪标签训练 使用Stage 1模型预测无标签集，筛选置信度≥0.85的样本，与真实标注样本联合训练。
Stage 3：第二轮伪标签训练 使用Stage 2模型重新生成伪标签，提高阈值至0.90，进一步筛选更可靠样本。
策略目的 利用无标签样本扩展监督信息，同时通过置信度阈值和类别数量控制降低错误伪标签影响。

## Slide 17
05-1 多阶段训练结果对比

## Slide 18
多阶段训练结果
Stage 2相比Stage 1提升明显，说明高置信度伪标签有效扩展了训练监督信息。
Stage 3与Stage 2结果接近，说明模型继续训练后趋于稳定。
最终选择Stage 3模型用于后续模型导出和树莓派端部署。

## Slide 19
混淆矩阵分析
识别效果较好的类别 高兴、中性、惊讶类别特征相对明显，识别效果较好。
容易混淆的类别 恐惧、悲伤、厌恶在局部表情特征上存在相似性，仍有一定误判。
改进效果 相比基础监督训练，多阶段伪标签训练后混淆情况减少，模型对少数类和相似类的识别能力有所提升。

## Slide 20
05-2 模型导出与端侧部署

## Slide 21
模型导出与TFLite FP16转换
模型导出流程
PyTorch权重文件 → ONNX → 简化ONNX → TensorFlow SavedModel → TFLite模型
端侧部署优化
生成FP16量化TFLite模型，降低模型体积和端侧推理负担。
模型大小变化
原始TFLite模型约16451KB，FP16量化后约8265KB。
一致性验证
使用样本对PyTorch、ONNX和TFLite输出进行对比，验证转换后预测结果一致。

## Slide 22
系统实际运行展示
运行平台
Raspberry Pi 5 + 摄像头 + TFLite FP16表情分类模型 + YuNet人脸检测模型。
显示内容
人脸框、5点关键点、表情类别、置信度、FPS、检测耗时和分类耗时。
运行优化
缩小检测输入尺寸，间隔执行人脸检测和表情分类，限制单帧分类人脸数量，采用异步摄像头读取。
运行效果
系统能够在室内近距离场景下完成实时人脸检测与表情识别，连续运行过程中未观察到程序崩溃、摄像头中断或界面卡死。

## Slide 23
06 总结与展望

## Slide 24
总结与展望
完成的工作
完成七类表情数据集构建、清洗、划分与预处理。
完成MobileNetV3-large表情分类模型训练。
引入类别均衡、数据增强和伪标签辅助训练策略。
最终模型在测试集上取得90.77%的准确率和87.43%的宏平均F1值。
完成模型导出、FP16量化和Raspberry Pi 5端实时部署。
实现摄像头采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存的完整闭环。
不足与展望
复杂光照、遮挡、侧脸和多人场景下识别稳定性仍需提升。
恐惧、悲伤、厌恶等视觉相似类别仍存在一定混淆。
后续可尝试更轻量化骨干网络，进一步降低端侧推理延迟。
可扩展至多目标同时识别、运行日志记录和跨场景泛化测试。

## Slide 25
07 参考文献

## Slide 26
参考文献
[1] 蒋斌, 崔晓梅, 等. 轻量级网络在人脸表情识别上的新进展[J]. 计算机应用研究, 2024, 41(3): 663-670.
[2] Ullah S, Ou J, et al. Facial expression recognition (FER) survey: a vision, architectural elements, and future directions[J]. PeerJ Computer Science, 2024, 10: e2024.
[3] Kopalidis T, Solachidis V, et al. Advances in facial expression recognition: a survey of methods, benchmarks, models, and datasets[J]. Information, 2024, 15(3): 135.
[4] Goodfellow I J, Erhan D, et al. Challenges in representation learning: a report on three machine learning contests[C]. Berlin: Springer, 2013: 117-124.
[5] 赵晓, 杨晨, 等. 基于注意力机制ResNet轻量网络的面部表情识别[J]. 液晶与显示, 2023, 38(11): 1503-1510.
[6] 左义海, 白武尚, 等. NCA-MobileNet: 一种轻量化人脸表情识别方法[J]. 液晶与显示, 2024, 39(4): 522-531.
[7] 李艳秋, 李胜赵, 等. 轻量型Swin Transformer与多尺度特征融合相结合的人脸表情识别方法[J]. 光电工程, 2025, 52(1): 240234.
[8] Jiang B, Li N, et al. Research on facial expression recognition algorithm based on improved MobileNetV3[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2024, 2024: 22.
[9] Howard A, Sandler M, et al. Searching for MobileNetV3[C]. Seoul: IEEE, 2019: 1314-1324.
[10] Wu W, Peng H, Yu S. YuNet: a tiny millisecond-level face detector[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(5): 656-665.

## Slide 27
感谢观看
敬请各位老师批评指正
基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现
答辩人：张吉鹏｜指导教师：康莉莉
天津中德应用技术大学 智能制造学院